## Slide 1
リチウムポリマーバッテリー（ ）の取扱いについて
マルチコプターなどに使用されているリポバッテリーはその特性上、誤った充電方法やその取扱いを間違えると破裂、発熱 または発火等のおそれがあり、その取扱いには十分な注意が必要です。バッテリーの事故（破裂、発火等）は火災等に結び付 くケースも多く、万ー の場合は人的、物的な損害を伴う大きな事故をまねく可能性があります。今一度特に注意してください。
使用上の注意
注意を怠るとバッテリーの劣化が急激に進みます
また、破裂、発火の原因となります
●充電は屋内や車内では行わず、直射日光と雨を防げる屋外で行う
●不測の事態に備えて充電中は充電器のそばを離れない ●充電中にバッテリーが膨れてきたり、高温になったり、発煙したり、バチバチというような異音が聞こえたら、 すぐにコンセントから電源プラグを抜き充電を中止する
●バッテリーに強い衝撃を与えない 衝撃を与えてしまったバッテリー は使用しない ・作業台から落とさない ・強く握らない ・踏みつけない ・たたかない ・強い圧力を加えない ・針で突かない
●必ずメーカー 指定の専用充電器を使い、取扱説明書通りに充電する
●充電済のバッテリーの再充電はしない
●急速充電はしない 充電前後には専用のバッテリーチェッカー でセルバランスを計測する
●機体へ搭載する前に必ずバッテリーチェッカー 等で95％以上充電されていることを確認する
●ケーブルを持って持ち上げない
●使い終わったバッテリーは充電済バッテリー と混同しないよう、適切な方法で区別・管理する
●充電サイクル＊ 150回を超えたらバッテリー 交換の目安となる ＊放電（使用によるもの、自然放電、充電器によるものを含む）と充電のセットを「1サイクル」とします
●専用のバッテリーチェッカー でセル間電圧差が規定値 V(130mV)以内になっている事を確認する。 それ以上の場合は使用しない
リチウムポリマー
バッテリー
次のようなバッテリーは使用を避けてください
●外装が破れたり、凹んだりしている等の外傷がある
●新品時より、縦横が ％以上のサイズに膨らんでしまったもの バッテリーの寿命が考えられます
●正常に充電しても使用時間が著しく短くなったもの バッテリーの寿命が考えられます
●充電器に何らかのエラーが発生したもの、または途中で充電が停止するもの バッテリーもしくは充電器の故障が考えられます ●充電中や放電後（使用直後）に著しくバッテリーが発熱するもの バッテリーもしくは充電器、機体の故障が考えられます
●バッテリーに衝撃を与えてしまったもの
※仕様を続けると
破裂、発火の原因となります
バッテリーの温度について
以下に示す温度の範囲内で使用してください 範囲外での使用は破裂、発火の原因となります
保管方法について
保管に際し、以下の注意事項を厳守してください
範囲外での保管は破裂、発火の原因となります
●充電時・放電（使用）時の温度： ℃以内
●周囲に燃えやすい物のない所、直射日光の当たらない所、ストーブや暖炉等熱源のない所で、専用バッテリーケース等 の不燃材でできたケースの中に入れて保管する
●室内でかつ室温(5~30℃)で保管する ＜理想的には18℃から25℃で保管＞
●自動車等で運搬中もバッテリーの温度がマイナス5~45℃の範囲を超えないようにする
●長期保管する場合は、バッテリー残量の目安が ％程度の状態で、室温18~25℃で保管する。目安の数値から大き く外れる場合は充電器の「ストレージモー ド」で充電または放電を行い調整する。また、3か月毎にセル間電圧差をチェッ
クし、電圧差が0.050(50mV)を超えていた場合、性能維持のために0.020(20mV)を目安にバランス充電・ 放電する。
充電する前、飛行する前に必ずバッテリー の表面温度が 45℃以下になっていることを確認して下さい
※自動車の車内等（荷台を含む）、直射日光が当たり65℃以上の温度になったバッテリー は急激に劣化し、 寿命が短くなるほか、破裂、発火する可能性がありますので、使用を控えて下さい。
故障／修理依頼、製品に関する事については、ご購入頂いた販売店もしくは販売代理店にお問い合わせください
技能認定更新用
枠内をご記入のうえ、ご返信ください
氏 名：
所属会社：
（技能認定証No. ）
(全4か所)